附件：

消防车道标识、标线设置说明

在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线;无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线,标线为黄色单实线,距路面边缘30厘米,宽15厘米;消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线,在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样(如图1所示)。在单位或者住宅区的消防车通道出入口路面,按照消防车通道净宽施划禁停标线,标线为黄色网状实线,外边框线宽 20厘米,内部网格线宽10厘米,内部网格线与外边框夹角45度,标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样(如图2所示);同时在消防车通道两侧设置醒目的警示标识(如图3所示),提示严禁占用消防车道,违者将承担相应法律责任等内容。

图1:消防车通道路侧禁停标线及路面警示标识示例

图2:消防车通道出入口禁停标线及路面警示标识示例

图3:消防车通道禁止占用警示标识示例